Рис.2			Рис.3			     Рис.4

Рис.5

# Рис.7

# ИНСТРУКЦИЯ

# по сборке и монтажу

# стеллажа серии

# «ОПТИМ»

# Требования по монтажу стеллажей «Оптим»

1.1.  При установке стеллажей полы должны быть ровными и горизонтальными. Уклон поверхности полов – не более 2-х мм на длине 1000 мм, местные углубления в зоне установке подпятников – до 2-х мм. Допускается использовать регулировочные пластины под подпятник. Полы в помещениях должны соответствовать требованиям нормативного документа  - СНиП 2.03.13-88 «Полы».

# Внимание!

# Изготовитель не несет ответственности за устойчивость стеллажей, установленных на полах, выполненных с нарушением требований нормативного документа.

  - Закрепление панелей стеллажа к полу саморезами через дюбеля является обязательным.

  - Перед началом сборки стеллажей внимательно ознакомьтесь с содержанием настоящей инструкции.

- Порядок сборки  стеллажей на стационарной основе

2.1. В нижней части каждой панели установите с внутренней стороны по два  подпятника  ( см. рис. 1 )  при  помощи  2-х  болтов М6х16,  2-х гаек М6, 2-х шайб 6.

2.2.  Определитесь с уровнем расположения полок.

2.3.  Установите на панелях на заданном уровне клипсы (см. рис. 1).

2.4. Одну панель поставьте вертикально  и установите вторую на расстоянии длины полки от первой ( см. рис.1).

2.5. Возьмите полку и опустите одну её сторону на клипсы до упора в первой панели (см. рис.1 и рис. 3  ), а затем с усилием нажмите на противоположный край полки до полного зацепления с клипсами второй панели.

Внимание!

Установка полок на панели производится с усилием, примерно 0,5кг.

2.6. Аналогичным образом установите следующую полку (рекомендуем вторую сверху и вторую снизу - см.рис.1).

2.7. При необходимости установки сетки, перед креплением полок прислоните ее к задней отбортовке панелей и прижмите полками.

2.8. Установите крестовины жесткости с помощью винтов М6 согласно схеме (см. рис.1 и рис. 5  ).

# Внимание!

Момент  затяжки  винтов с  гайками производится с усилием 0,5 кг/м.

2.9. Установите все полки (кроме нижней ).

2.10. Установите стеллаж, согласно планировки, закрепив его через подпятники с помощью саморезов с дюбелями, входящими в комплект поставки (отверстия в полу сверлить по предварительной разметке - см. рис.1).

Стеллажи устанавливаются в один или в два ряда.

При установке нескольких стеллажей в ряд полки крепятся как показано на рис.3---(т.е. возможно крепление полок на одну стойку с двух сторон как на одном уровне, так и на разных )

2.11.  Установите нижнюю полку на нужной высоте.

2.12  При правильной сборке у Вас получится стеллаж как на рис.1.

- Порядок монтажа при установке стеллажей на мобильном  основании

3.1. Повторите  пункты 2.2.…2.9 из раздела  2.

3.2. Установите стеллаж на мобильное основание с помощью

суппортов, надёжно закрепив их винтами М6х16, гайками М6

с шайбами 6 , входящими в комплект поставки (см. рис.6 и

рис. 2 ). Перед установкой стеллажа в раме мобильного основания просверлить отверстия (6,5 мм по разметке.

3.3 По завершении работ  Вы получите устойчивый стеллаж на мобильном основании.

Рис. 1